Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

„Dostawa używanych mobilnych urządzeń doświetlających murawę Stadionu Wrocław we Wrocławiu”

Przedmiot zamówienia:

- Ilość: 3 sztuki, każda umożliwiająca doświetlenie murawy o powierzchni min. 300 m2.

- Przeznaczenie: doświetlanie murawy w trybie całorocznym.

Parametry techniczne każdego z trzech urządzeń:

- Specyfikacja techniczna:

- Doświetlana powierzchnia minimum 300 m2, przy czym zarówno długość jak i szerokość prostokąta doświetlanej powierzchni nie może być krótsza niż 12 m,

- Promieniowanie doświetlaczy powinno wynosić nie mniej niż średnio 300 µmol/m2*s, przy czym jednorodność promieniowania nie może być mniejsza niż 0,4 (metoda obliczania jednorodności promieniowania - Emin/Eavg, gdzie Emin = minimalna wartość promieniowania, Eavg = średnia wartość promieniowania) - dla powierzchni doświetlanej min. 300 m2. Zakres widma promieniowania dedykowany do wspomagania wzrostu murawy sportowej

- Podwozie wspierające się na 4 kołach z oponami typu trawnikowego,

- Rama główna wykonana ze stali lub  aluminium, układ belkowy lub ramowy,

- Maksymalny rozmiar złożonego urządzenia (LxWxH) 11,8m x 2.4m x 3,05m,

- Maksymalny ciężar urządzenia – 2000kg,

- Koła z możliwością skrętu z obu stron urządzenia, dyszel umożliwiający transport. Obsługa jednostek doświetlających, zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie transportu nie może wymagać zaangażowania więcej niż 2 osób,

- Zasilanie elektryczne: przyłącza 63A/400V,

- Sterowanie urządzeniem: sterownik z możliwością co najmniej zaprogramowania czasu pracy jednostek doświetlających z podziałem na dni tygodnia i godziny uruchomienia i wyłączenia, oraz włączenie i wyłączenie manualne

- Jednostka doświetlająca wyposażona w specjalistyczne oprawy oświetleniowe z żarówkami sodowymi o mocy 1000W każda w ilości min 60 sztuk, przeznaczonymi do wspomagania wzrostu trawy na murawach sportowych, dostosowane do użytku zewnętrznego,

- Jednostka przystosowana do użytku całorocznego na zewnątrz,

- Zakres temperatury środowiska pracy jednostki znajdować się musi w przedziale minimum: 
-20°C do +30°C,

- Stopień szczelności urządzeń umożliwiający ich pracę w terenie zewnętrznym,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Wbudowany  analogowy licznik pomiaru ilości godzin pracy,

- Konstrukcja urządzenia po rozłożeniu  zapewnia przejście pod nim  o wysokości min 190 cm,

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

                - Ponadto co najmniej jedno z urządzeń musi posiadać możliwość podłączenia kolejnego urządzenia bez konieczności prowadzenia okablowania po podłożu - urządzenie takie musi posiadać dodatkowe, zamontowane na sobie okablowanie i odpowiednie przyłącza.

- Gwarancja: minimum 12 miesięcy na każde urządzenie.

- Dostawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie do 5 pracowników Zamawiającego z zakresu  obsługi urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Polski, w szczególności:

- EN 60598 - 1 (Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania),

- EN 60598-2-1 (Oprawy oświetleniowe - Część 2-1: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe ogólnego przeznaczenia),

- 2006/95/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.